## Slide 1: Urządzenia grzewcze zasilane paliwami stałymi w świetle WIELKOPOLSKICH UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH
dr inż. Katarzyna Matuszek
Notes: Przy tworzeniu nowego slajdu używamy funkcji „nowy slad” (druga ikona po lewej na wstędze Narzędzia główne).
Jeżeli przeklejamy zawartości z innych prezentacji wskazane jest by nie przenosić całych slajdów lecz tylko ich zawartość na stworzony nowy slajd. Przy kopiowaniu całego slajdu ze starej prezentacji kopiują się również jego wzorce co prowadzi do nakładania się treści z różnych wzorców w tworzonej prezentacji.
Aby zmienić liczbę całkowitą slajdów wyświetlaną w stopce slajdu należy po zakończeniu prezentacji wejść do menu WIDOK -> WZORZEC SLAJDÓW i wstawić odpowiednią liczbę w układy używane w prezentacji (po najechaniu myszą na poszczególne układy po lewej stronie pojawia się w dymku informacja czy dany układ jest używany) a następnie kliknąć ZAMKNIJ WIDOK WZORCA i sprawdzić.

## Slide 2: Plan prezentacji
Aspekty techniczne budowy i funkcjonowania kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. Konstrukcji) z uwzględnieniem poszczególnych grup, o których mowa w uchwałach antysmogowych (np. tzw. kopciuchy, kotły 4 i 5 klasy i spełniające wymagania ekoprojektu).
Przykłady nieprawidłowej eksploatacji kotłów, złych nawyków, w także praktyk w tym zakresie.

## Slide 3: Urządzenia grzewcze - podział
Urządzenie grzewcze - rodzaje Uchwały* | Akty legislacyjne i normatywne
Kotły §2 pkt. 1a | Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 01.08.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe z późn. zm. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stale Norma PN-EN 303-5 Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dn. 27.04.2015 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwa stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne
*) Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie wprowadzenie na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

## Slide 4: Urządzenia grzewcze – podział c.d.
Urządzenie grzewcze - rodzaje Uchwały* | Akty legislacyjne i normatywne
Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń §2 pkt. 1b | Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dn. 24.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stale Normy odpowiednie dla danego typu ogrzewacza Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1186 z dn. 24.04.2015 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
*) Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie wprowadzenie na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

## Slide 5: Proces spalania
C + O2 -> CO2
H2 + 0,5O2 -> H2O
Zawartość węgla c: 65 - 75 %
Zawartość wodoru h: 4 – 6 %
Wartość opałowa: 23 – 30 MJ/kg
Zawartość węgla c: 35 - 45 %
Zawartość wodoru h: 4 – 7 %
Wartość opałowa: 10 – 19 MJ/kg

## Slide 6: Kotły c.o.

## Slide 7: Kotły c.o. – definicja

## Slide 8: Kotły c.o. z ręcznym zasypem paliwa

## Slide 9: Kotły c.o. z ręcznym zasypem paliwa c.d.
Przykład konstrukcji kotłów c.o. z przeznaczeniem do różnego sposobu prowadzenia procesu spalania (od góry i tradycyjnie „na żar”) na podstawie kotłów c.o. Zakładu Metalowo-Kotlarskiego SAS; http://www.sas.busko.pl
konstrukcja przystosowana do „górnego spalania”
konstrukcja o przeznaczeniu do spalania sposobem tradycyjnym

## Slide 10: Kotły c.o. z automatycznym zasypem paliwa - rodzaje
www.pancerpol.com.pl

## Slide 11: Kotły c.o. z automatycznym zasypem paliwa– rodzaje c.d.

## Slide 12: Kotły c.o. – efektywność energetyczna (etykietyzacja)
Od 1.04.2017r. istnieje wymóg rozporządzenia:
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.
Generalnie, dla urządzeń grzewczych, rozporządzenie to wprowadza konieczność zamieszczania etykiety z oznaczeniem np. A+, A, B (podobnie jak dla pralki czy lodówki).

## Slide 13: Kotły c.o. – efektywność energetyczna (etykietyzacja) c.d.

## Slide 14: Kotły c.o. – baza EPREL
W sieci internetowej na stronach Komisji Europejskiej powstał „europejski rejestr produktów do celów etykietowania energetycznego” EPREL. Jeśli więc chcemy sprawdzić konkretny model kotła c.o., wchodzimy na stronę:
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/solidfuelboilers

## Slide 15: Kotły c.o. – tabliczka znamionowa wymagania wg PN-EN 303-5:2012
Pkt. 7 - każdy kocioł powinien być zaopatrzony w tabliczkę znamionową, która powinna być napisana w języku kraju, w którym kocioł zostanie zainstalowany i umieszczona w dostępnym miejscu.
Powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
- nazwę i adres firmy producenta i ewentualnie znak firmowy producenta,
- znak handlowy, pod którym kocioł grzewczy jest sprzedawany i typ kotła,
- numer seryjny i rok budowy (dopuszczalne jest stosowanie kodu ustalonego przez producenta),
- nominalną moc cieplną lub zakres mocy cieplnej, w kW, dla każdego rodzaju paliwa,
- klasę kotła dla każdego rodzaju paliwa,
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze, w barach,
- maksymalną dopuszczalną temperaturę roboczą, w oC,

## Slide 16: Kotły c.o. – tabliczka znamionowa wymagania wg PN-EN 303-5:2012 c.d.
- pojemność wodną, w l,
- zasilanie elektryczne (V, Hz, A) i pobór mocy, w W,
- klasę paliwa według Rozdziału 1, a w przypadku paliwa klasy E, rodzaj paliwa do badań.
Tabliczka powinna być wykonana z odpowiednio trwałego materiału i z trwałymi napisami. Napisy powinny być odporne na ścieranie. W normalnych warunkach użytkowania tabliczka nie powinna się odbarwiać w stopniu utrudniającym odczytanie danych.
Tabliczki samoprzylepne nie powinny odklejać się pod wpływem wilgoci i temperatury.

## Slide 17: Kotły c.o. – norma vs. prawo

## Slide 18: Kotły c.o. – norma vs. prawo c.d.
Emisja sezonowa Es (CO, OGC, pył, NOx)
Es,p - emisja przy obciążeniu częściowym
Es,n - emisja przy obciążeniu nominalnym

## Slide 19: PN-EN 303-5:2021

## Slide 20
Różnice pomiędzy kotłami c.o. pozaklasowymi, klasowymi i spełniającymi wymagania ekoprojektu
Emisja sezonowa Es (CO, OGC, pył, NOx)
Es,p - emisja przy obciążeniu częściowym
Es,n - emisja przy obciążeniu nominalnym
Moc minimalna, pył = 35 mg/Nm3
Moc nominalna, pył = 45 mg/Nm3
Es = (85%x35) + (15%x45) = 29,75 + 6,75 = 36,5 mg/Nm3
20 mg/m3
przy 10% O2
dla Biomasy

## Slide 21: Kotły c.o. – skutki nieprawidłowej eksploatacji
Kotły c.o. pozaklasowe i tradycyjne, z ręcznym zasypem paliwa podczas nieprawidłowej eksploatacji
W trakcie inicjacji procesu spalania lub dorzucaniu na żar kolejnych porcji paliwa stężenie CO w spalinach dochodzi do poziomu 25.000 mg/m3, a i wyższe stężenia nie są rzadkością.
Dobrze eksploatowane kotły c.o. z ręcznym zasypem węgla emitują około 0,5 kg pyłu na dobę. Eksploatowane niepoprawnie, czy z wykorzystaniem „trudnych paliw” (muł, flotokoncentrat) nawet 2,5 kg pyłu na dobę.

## Slide 22: Kotły c.o. – skutki nieprawidłowej eksploatacji c.d.
Kotły c.o. „klasowe” z automatycznym podawaniem paliwa
Podczas spalania węgla kamiennego (współprądowa organizacja procesu spalania) zazwyczaj nie emitują więcej CO niż 200 mg/m3, a kotły zasilane pelletami drzewnymi często nie przekraczają stężeń CO rzędu 50 mg/m3.
Z najlepszych kotłów c.o. z automatycznym zasypem paliwa, przy dotrzymaniu komfortu cieplnego, dobowa emisja pyłu wynosi około 0,04 kg, a można ją jeszcze zredukować do nawet 0,01 kg poprzez zastosowanie elektrofiltru.

## Slide 23: Kotły c.o. – skutki nieprawidłowej eksploatacji c.d.

## Slide 24: Dokumentacja techniczna urządzenia
file:///C:/Users/kmatuszek/Downloads/Instrukcja%20Obs%C5%82ugi%20-%20KOMFORT%20EKO%20MINI%20-%20wyd.%20XVII%20-%20styczen%CC%81%202021.pdf

## Slide 25: Dokumentacja techniczna urządzenia c.d.
file:///C:/Users/kmatuszek/Downloads/Instrukcja%20Obs%C5%82ugi%20-%20KOMFORT%20EKO%20MINI%20-%20wyd.%20XVII%20-%20styczen%CC%81%202021.pdf

## Slide 26: Dokumentacja techniczna urządzenia c.d.
file:///C:/Users/kmatuszek/Downloads/Instrukcja%20Obs%C5%82ugi%20-%20KOMFORT%20EKO%20MINI%20-%20wyd.%20XVII%20-%20styczen%CC%81%202021.pdf

## Slide 27: Dokumentacja techniczna urządzenia c.d.
file:///C:/Users/kmatuszek/Downloads/Instrukcja%20Obs%C5%82ugi%20-%20KOMFORT%20EKO%20MINI%20-%20wyd.%20XVII%20-%20styczen%CC%81%202021.pdf

## Slide 28: Przykładowa deklaracja CE dla kotła c.o.
https://www.defro.pl/p,171,delta-ekopell.html?idk=32

## Slide 29: Spalanie odpadów

## Slide 30: Podstawowe wymagania techniczne związane z odzyskiem energii z odpadów
odpowiednia temperatura procesu (850 lub 1100oC w zależności od zawartości chloru) i odpowiedni czas przebywania spalin w obszarze tej temperatury (co najmniej 2 sek.),
wysoki stopień dopalenia żużli i popiołów paleniskowych (całk. zaw. węgla organicznego <3% lub udział części palnych < 5%)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. 2016, poz. 108)

## Slide 31: Podstawowe wymagania techniczne związane z odzyskiem energii z odpadów c.d.
obowiązek prowadzenia rozszerzonego monitoringu emisyjnego
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
(Dz. U. 2021, poz. 1710)

## Slide 32: Podstawowe wymagania techniczne związane z odzyskiem energii z odpadów c.d.
obowiązek dotrzymywania podwyższonych standardów emisyjnych.
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020, poz. 1860)

## Slide 33: Przykłady instalacji spalania odpadów w skali przemysłowej
EEW Energy from Waste GmbH, Premnitz, (Niemcy), 120 000 Mg RDF/rok
Spalanie paliw wytworzonych z odpadów komunalnych (RDF)

## Slide 34: Spalanie odpadów komunalnych w skali przemysłowej – instalacje w Polsce (stan na rok 2022)
Kraków, 220 000 Mg/rok
Warszawa, 40 000/305 000 Mg/rok
Szczecin, 150 000 Mg/rok
Bydgoszcz, 180 000 Mg/rok
Rzeszów, 100 000 Mg/rok
Poznań, 210 000 Mg/rok
Konin, 94 000 Mg/rok
Białystok, 120 000 Mg/rok
Zabrze (współspalanie RDF), 200 000 Mg/rok

## Slide 35: Przykłady instalacji spalania odpadów w skali przemysłowej
Spalarnia odpadów komunalnych w Wiedniu, 250 000 Mg/rok
Spalanie zmieszanych odpadów komunalnych

## Slide 36: Zagrożenia emisyjne podczas spalania odpadów w kotłach komunalnych – płyty drewnopochodne
Płyty drewnopochodne występują w kilku odmianach. Najczęściej spotykane to: sklejki, PB, MDF czy HDF. Materiały te zawierają oprócz włókien drzewnych również do 10% syntetycznych substancji dodatkowych, które pełnią rolę lepiszcza oraz modyfikatora powierzchni. Najczęściej są to żywice polimerowe i parafina. Odpady płyt drewnopochodnych nie mieszczą się w zakresie definicji biomasy zawartej w dyrektywie 2010/75/UE i powinny być traktowane jako odpady.
Wyniki porównawczych testów emisyjnych spalania drewna i mieszanki odpadów płyt drewnopochodnych przeprowadzonych w kotle retortowym, 25 kW.

## Slide 37: Zagrożenia emisyjne podczas spalania odpadów w kotłach komunalnych – płyty drewnopochodne c.d.
Podwyższone emisje przy spalaniu odpadów płyt drewnopochodnych wynikają z powstawania różnych związków podczas termicznego przekształcania klejów syntetycznych polikondensacyjnych, poliaddycyjnych, czy innych o charakterze polimerowym stosowanych do klejenia drewna.

## Slide 38: Zagrożenia emisyjne podczas spalania odpadów w kotłach komunalnych – odpady gumowe
Wyniki porównawczych testów emisyjnych spalania węgla kamiennego (groszek) i mieszanki węgla z odpadami gumowymi (udział masowy 25%) przeprowadzonych w kotle retortowym, 25kW.
Przebieg spalania odpadów gumowych różni się od spalania węgla, co stwarza zagrożenia środowiskowe przy współspalaniu tych odpadów w urządzeniach do tego celu nie przystosowanych.

## Slide 39: Zagrożenia emisyjne podczas spalania odpadów w kotłach komunalnych – odpady gumowe c.d.
Spalanie odpadu gumowego cechuje się przebiegiem dwuetapowym. W pierwszym etapie, w temperaturze niższej niż dla węgla kamiennego, uwalniają się lotne produkty rozkładu termicznego gumy, których jest więcej w stosunku do węgla. Wymagają one dla pełnego dopalenia dodatkowych porcji powietrza. Jego brak objawia się podwyższeniem emisji tlenku węgla CO i zanieczyszczeń organicznych. Z kolei powstały karbonizat rozpada się na drobniejsze fragmenty oraz sadzę. Karbonizat ten ma niższą gęstość od koksiku powstałego z węgla i może być unoszony ze spalinami co podwyższa emisję pyłu. W drugim etapie procesu następuje spalanie powstałego karbonizatu. Karbonizat ten dla pełnego spalenia wymaga dłuższego czasu przebywania w strefie wysokich temperatur i dodatkowych ilości powietrza.

## Slide 40: Wymagania dot. kotłów c.o.

## Slide 41: Urządzenia grzewcze, oznaczenia-dokumentacja
?
=>

## Slide 42: Sprawozdanie z badań – PN-EN 303-5

## Slide 43: Sprawozdanie
Zdjęcie kotła c.o. - obligatoryjnie
Rysunki schematyczne, przekroje itp.

## Slide 44: Sprawozdanie c.d.
Ważne zespoły

## Slide 45: Sprawozdanie c.d.

## Slide 46: Sprawozdanie c.d.

## Slide 47: Wymagania „ekoprojektu” dot. kotłów c.o.

## Slide 48: Wymagania „ekoprojektu” dot. kotłów c.o.

## Slide 49: Wymagania „ekoprojektu” dot. kotłów c.o.

## Slide 50: Wymagania „ekoprojektu” dot. kotłów c.o.

## Slide 51: Wymagania „ekoprojektu” dot. kotłów c.o.

## Slide 52: Wymagania „ekoprojektu” dot. kotłów c.o.

## Slide 53: Miejscowe Ogrzewacze Pomieszczeń MOP

## Slide 54: Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń inne rodzaje c.d.
https://www.ofenseite.com/1111076-kaminofen-ehv-wave
https://www.ofenseite.com/1310204-kaminbausatz-camina-s9-maxi
https://www.gemashop.de/Heizung/Kaminoefen/Wasserfuehrende-Kaminoefen/Wasserfuehrende-Kaminoefen-fuer-Scheitholz/Kuenzel-HV-W-Kamin-Holzvergaserkessel.html

## Slide 55: Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń inne rodzaje c.d.
Źródło: http://regiodom.pl/portal/instalacje/ogrzewanie/kominki-z-plaszczem-wodnym-ogrzewanie-eleganckie-ekologiczne-i-tanie
Źródło: http://www.lechma.com.pl/produkty/pl500-green/ html

## Slide 56: Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń inne rodzaje c.d.
Piec kaflowy starego typu
Piec kaflowy „nowoczesny”
https://www.kominki-godzic.pl/inspiracje-kaflowe/nowoczesne-piece-z-kafli/?gclid=EAIaIQobChMIsOjKsc-g-wIVQkeRBR3Ocg1rEAAYASAAEgKts_D_BwE

## Slide 57: Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń inne rodzaje c.d.
http://www.salonsobkowiak.pl/

## Slide 58: Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń - definicja
Jednym z podstawowych podziałów jaki można zastosować do „MOP” jest podział na urządzenia:
- z otwartą komorą spalania
- zamkniętą komorą spalania.
O podziale decyduje sposób doprowadzenia powietrza do spalania.

## Slide 59: Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń – kominek z otwartą komorą spalania
Źródło: http://kominki-galeria.net/wp content/uploads/2011/07/wklad-%C5%BCeliwny-firmy-Uniflam.jpg

## Slide 60: Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń – kominek z zamkniętą komorą spalania
Źródło: http://www.greenheat.ie/products/stoves/insert-stoves/wood-pellet-insert-stoves/

## Slide 61: Urządzenia grzewcze – „Uchwała Antysmogowa”
Miejscowe Ogrzewacze Pomieszczeń
„spełniające ekoprojekt”

## Slide 62: MOP – wymagania „ekoprojektu”

## Slide 63: MOP – wymagania „ekoprojektu”

## Slide 64: MOP – wymagania „ekoprojektu”

## Slide 65: MOP – wymagania „ekoprojektu”

## Slide 66: MOP – wymagania „ekoprojektu” c.d.

## Slide 67: MOP – wymagania „ekoprojektu” c.d.

## Slide 68: MOP – wymagania „ekoprojektu” c.d.

## Slide 69: MOP – wymagania „ekoprojektu” c.d.

## Slide 70: MOP – wymagania „ekoprojektu” c.d.

## Slide 71: MOP – wymagania „ekoprojektu” c.d.

## Slide 72: MOP – wymagania „ekoprojektu” c.d.

## Slide 73: MOP – wymagania „ekoprojektu” c.d.

## Slide 74: MOP – wymagania „ekoprojektu” c.d.

## Slide 75: MOP – efektywność energetyczna (etykietyzacja)
Od 1.01.2018r. istnieje wymóg rozporządzenia:
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/1186 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, wszystkie MOP wyprodukowane od 1 stycznia 2018 r., które nie są ogrzewaczami z emisją spalin do pomieszczenia, powinny być oznaczone tzw. etykietą energetyczną.

## Slide 76: MOP – efektywność energetyczna (etykietyzacja) c.d.

## Slide 77: MOP– baza EPREL
W sieci internetowej na stronach Komisji Europejskiej powstał „europejski rejestr produktów do celów etykietowania energetycznego” EPREL. Jeśli więc chcemy sprawdzić konkretny model MOP, wchodzimy na stronę:
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/localspaceheaters

## Slide 78: Wymagania uchwał antysmogowych dot. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

## Slide 79: Wymagania uchwał antysmogowych dot. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń pkt. 3.1.
Sprawność cieplna miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń:
h = 100 - (qa + qb + qr ), %
gdzie:
h - sprawność cieplna urządzenia,
qa – strata fizyczna (wylotowa),
qb - strata niezupełnego spalania (CO),
qr – strata niecałkowitego spalania w popiele i żużlu.
Parametry spalin z MOP po modernizacji dla uzyskania straty fizycznej na poziomie 18,5 % w celu osiągnięcia sprawności cieplnej 80 %
Średnia zawartość tlenu w spalinach, O2, % | Maksymalna temperatura spalin tsp , oC
7,0 | 330,0
8,0 | 315,0
9,0 | 295,0
10,0 | 280,0
11,0 | 260,0
12,0 | 240,0
13,0 | 220,0
14,0 | 200,0
15,0 | 175,0
16,0 | 150,0
17,0 | 130,0

## Slide 80: Wymagania uchwał antysmogowych dot. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń pkt. 3.2.
Wartość sezonowej emisji pyłu wg tzw. ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r.)
Typ urządzenia | Sezonowa emisja pyłu, mg/m3, (13 % O2)
Ogrzewacz (kominek, piec, koza) z zamkniętą komorą spalania wykorzystujący pellety | 20
Ogrzewacz (kominek, piec, koza) z zamkniętą komorą spalania lub kuchenka wykorzystujące biomasę inną niż pellety | 40
Ogrzewacz (kominek, piec, koza) z zamkniętą komorą spalania lub kuchenka wykorzystujące węgiel | 40
Ogrzewacz (kominek, piec, koza) z otwartą komorą spalania | 50

## Slide 81: Wymagania uchwał antysmogowych dot. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń pkt. 3.2. c.d.
https://www.raab-gruppe.de/wp-content/uploads/Downloads/KutznerWeber/Kataloge-Preislisten/Produktblatt_Serie_Airjekt_1_2022_03.pdf